## Slide 1
FTP服务系统
郭继风2016020800045 李金鑫2016020800069

## Slide 2: 所包含的文件
msg.c 实现FTP消息的发送和接收，和文件传输
file.c 实现创建目录、删除目录等文件管理功能
cmd.c 实现命令行所需的功能、定义字符串长度上限等
client.c 客户端主程序
server.c 服务器主程序
cmd_client.c 实现客户端各命令的功能
cmd_server.c 实现服务器接收客户端各命令的功能
Makefile
header.h 包含所有需要的系统头文件
其它头文件： msg.h, cmd.h, file.h, cmd_client.h, cmd_server.h

## Slide 3: 设计结构
客户端
服务端
启动，等待链接
socket连接
socket连接
登录验证
处理
输入命令
判断是否需要服务器
接受信息
发送信息
是，发送信息
否

## Slide 4: 启动程序
启动程序时可以加入IP地址和端口号参数：
  ./ftpserver
  ./ftpserver <端口号>
  ./ftpserver <IP地址> <端口号>
  ./myftp
  ./myftp <端口号>
  ./myftp <IP地址> <端口号>
  不指定IP地址时，使用127.0.0.1
  不指定端口号时，使用12345
  默认IP地址和端口号在msg.h中指定

## Slide 5: 用户登录
输入用户名和密码
发送用户名
接收回复
发送密码
接收回复
登录成功
SUCCESS
SUCCESS
FAILURE
FAILURE
接收用户名
验证用户名
发送验证信息
接收密码
验证密码
发送验证信息
等待下条消息
FAILURE
FAILURE
SUCCESS
SUCCESS
LOGIN
LOGIN
SUCCESS / FAILURE
SUCCESS / FAILURE
客户端
服务器
所使用的函数
  客户端程序client_login函数
  服务器程序c_login函数
用户名和密码在cmd_server.c之中定义
登录成功后开启客户端命令行功能

## Slide 6: 消息传递
发送方
接收方
发送type
发送len
发送data
data是否发送完毕
N
Y
接收type
接收len
接收data
data是否接收完毕
N
Y
struct ftpmsg
{
enum ftpmsg_type;
int len;
char *data;
}
msg.h中声明了枚举类型ftpmsg_type存放消息类型，以及结构体ftpmsg存放整个消息
在send_msg与recv_msg函数中实现了消息的发送和接收
send_simple函数发送指定类型空消息

## Slide 7: 文件传输
发送方
接收方
打开源文件并读取属性
发送文件名、st_mode、文件大小
Y
接收文件名、st_mode、文件大小
msg.h中send_flie与recv_file函数实现了文件的发送和接收
在传输文件内容前，先传输文件名和文件属性中的st_mode，用来创建与源文件权限相同的目标文件
传输文件大小用于计算进度条
接收回复
创建目标文件
创建文件是否成功
发送一部分文件内容
更新进度条
文件内容是否发送完毕
N
发送结束标志
接收回复并输出结果
接收一部分文件内容
更新进度条
是否收到结束标志
接收成功
Y

## Slide 8: 主要功能
 | 消息类型 | 客户端函数（cmd_client.c） | 服务器函数 （cmd_server.c） | 共用函数 （file.c/msg.c）
在本地新建/删除目录 | 无 | client_lmkdir client_lrmdir | 无 | create_dir remove_dir
在服务器新建/删除目录 | C_MKDIR C_RMDIR | client_mkdir client_rmdir | c_mkdir c_rmdir | 
显示/切换本地工作路径 | 无 | client_lpwd client_lcd | 无 | 
显示/切换服务器工作路径 | C_PWD C_CD | client_pwd client_cd | c_pwd c_cd | 
显示客户端/服务器文件列表 | C_LS | client_dir client_ls | c_ls | 
上传/下载文件 | C_PUT C_GET | client_put client_get | c_put c_get | send_file recv_file
退出 | C_QUIT |  |  | 

## Slide 9
客户端程序内的命令行使用：
  命令的参数支持使用引号包围的带空格的值，如：
    put “hello world.c”
  一些命令（mkdir/rmdir/lmkdir/lrmdir/put/get）支持多个参数，以空格分隔（或用引号包围），如：
    mkdir test1 test2
  使用help命令可以查看支持的命令
传输文件相关：
  传输文件时会先读取文件的属性，获取文件的读写权限，接受方创建目标文件时，与源文件的读写权限保持一致
  传输文件时会先读取文件大小，收发文件时会显示一个进度条，传输结束时会显示发送成功的字节数
其它功能

## Slide 10: 遇到的问题——阻塞
为了让服务器程序既能接收客户端消息做出响应，又能对客户端命令行输入的命令做出响应，做了如下的尝试：
  用非阻塞模式创建服务器套接字：
  server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM | SOCK_NONBLOCK, 0);
  用非阻塞模式重新打开终端来读取命令行输入：
  int tfd = open(“/dev/tty”, O_RDONLY | O_NONBLOCK);
但是依然出现了问题，有了一定的非阻塞功能，但不能完全实现，出现了执行命令出现延迟的情况。